Сепаратор ПБМ-ПП--90\250
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по твердому исходному продукту, т/ч,не менее	160
Магнитная индукция на поверхности барабана против геометрического центра полюсов, исключая периферийные ряды , Тл ,	0,16 ±5%
Количество магнитных полюсов барабана, шт.	8
Диаметр рабочей части барабана , мм	900
Длина барабана (с ребордами и крышками), мм	2500
Электродвигатель: / мощность , квт / номинальная скорость вращения, об/мин	4,0 / 1500
Передаточное число редуктора Ц2У160	20
Числа зубьев открытой пары Z2: Z1	68:22
Габаритные размеры сепаратора, мм, не более: / -длина / -ширина / -высота	3300 / 2100 / 2200
Масса, кг, не более	3600